Załącznik Nr 1

( Pieczęć Wykonawcy – adres, REGON, NIP)

Rodzaj postępowania:          przetarg nieograniczony

Przedmiot postępowania: na dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań immunochemicznych wraz z dzierżawą aparatu do wykonywania tych badań do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej - dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca............................................................................................................................

................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………

Oferujemy realizację zamówienia na następujących zasadach:

a) cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi zgodnie z Załącznikiem Nr 4  :

netto: ............................................................ zł + należna stawka VAT

słownie: ……………………………………………………………………………………..

brutto:.......................................................... zł

słownie: ……………………………………………………………………………………..

b) łączna cena za dzierżawę analizatora immunochemicznego  w okresie 36.m-cy :

netto: ............................................................ zł + należna stawka VAT

słownie: ……………………………………………………………………………………..

brutto:.......................................................... zł

słownie: ……………………………………………………………………………………..

c) cena za dzierżawę analizatora immunochemicznego w okresie 1.miesiąca :

netto: ............................................................ zł + należna stawka VAT

słownie: ……………………………………………………………………………………..

brutto:.......................................................... zł

słownie: ……………………………………………………………………………………..

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także podpiszemy umowę - zgodnie z projektem umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszej Specyfikacji.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                               w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 30 dni.

OPIS PRZEDMIOTU DZIERŻAWY

1. Analizator do badań immunochemicznych

| WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO | TAK / NIE | UWAGI ZAMAWIAJACEGO |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry graniczne analizatora immunochemicznego |  |  |
|  | Analizator używany |  |  |
|  | Zasada pomiaru: chemiluminescencja |  |  |
|  | W pełni zautomatyzowana procedura oznaczenia, random access system |  |  |
|  | Możliwość 24 godzinnej pracy non-stop |  |  |
|  | Analizator wieloparametrowy, min.15 pozycji odczynnikowych |  |  |
|  | Automatyczne samoprogramowanie poprzez dwuwymiarowy kod paskowy |  |  |
|  | Min. 30 pozycji na próbki badane, dostawianie próbek w trakcie pracy |  |  |
|  | Próbki CITO dostawiane w każdym momencie pracy, oznaczane są priorytetowo bez przerywania pracy analizatora |  |  |
|  | Możliwość bezpośredniego podawania materiału w probówkach pierwotnych różnych rozmiarów lub w naczynkach wtórnych i pediatrycznych |  |  |
|  | Możliwość definiowania profili i paneli zleceń |  |  |
|  | Czytnik kodów paskowych dla próbek (pozytywna identyfikacja materiału) i dla odczynników |  |  |
|  | Eliminacja carry over poprzez zastosowanie jednorazowych końcówek do pobierania materiału i próbek badanych |  |  |
|  | Detektor skrzepów i mikroskrzepów w próbce badanej |  |  |
|  | Czas do uzyskania pierwszego wyniku dla wszystkich testów max. 30 minut |  |  |
|  | Wydajność min. 80 oznaczeń / godz |  |  |
|  | Krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie paskowym i wczytywana automatycznie do pamięci analizatora |  |  |
|  | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora w stałej temperaturze |  |  |
|  | Bieżące monitorowanie poziomu i zużycia odczynników oraz materiałów zużywalnych |  |  |
|  | Automatyczna procedura czyszczenia analizatora |  |  |
|  | Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych, automatyczny rerun |  |  |
|  | Redukcja interferencji ze strony przeciwciał heterofilnych HAMA |  |  |
|  | Wydruk wyników ostatecznych orientowanych na pacjenta |  |  |
|  | Automatyczne prowadzenie bieżącej i skumulowanej kontroli jakości, wykresy Levy-Jenningsa, kontrola jakości w oparciu o reguły Westgar |  |  |
|  | Aparat dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r Dz.U. Nr 93 poz. 896 oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro Dz. U. Nr 04.251.2515 |  |  |
|  | Dostarczenie wraz z aparatem pełnej instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim i kopii deklaracji zgodności CE |  |  |
|  | Dostarczenie wszystkich ulotek odczynnikowych ( ujętych w ofercie) oraz kart charakterystyk odczynników zawierających materiały niebezpieczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 28 września 2005 roku w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych (Dz.U.2005,201,1674) |  |  |
|  | Ilość oferowanych opakowań musi uwzględniać trwałość odczynników po otwarciu, przy założeniu równomiernej realizacji zapotrzebowania przez cały okres umowy |  |  |
|  | Oferta musi zawierać niezbędne potrzebne do pracy aparatu akcesoria (odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, filtry, kuwety, papier do drukarki, jeżeli jest papier specjalny, płyny konserwujące itp ) |  |  |
|  | Minimum 4 autoryzowane punkty serwisowe w kraju, w tym przynajmniej jeden w odległości do 150 km od Torunia (podać nazwiska i nr telefonów) |  |  |
|  | Serwis dostępny 24h / dobę |  |  |
|  | Szczegółowy wykaz zużywalnych części aparatu wymienianych przez użytkownika, (pozostałe wymienia serwis Wykonawcy na swój koszt) w ilościach, przewidywanych w okresie 36 miesięcy |  |  |
|  | Dostawa i montaż na koszt Wykonawcy |  |  |
|  | Przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu oferty na koszt Wykonawcy |  |  |

Możliwość podłączenia analizatora immunochemicznego do systemu LSI PSM pracującego                              w laboratorium.

Oświadczamy, że oferowane urządzenia są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do użytku bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

NIE SPEŁNIENIE JEDNEGO WYMAGANEGO WARUNKU SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY.

...................................................................................

miejscowość, data

.................................................................................

podpis osoby/osób/upoważnionej do reprezentacji wykonawcy