WOMP-PN-2/2014                                                                                      Załącznik Nr 1

( Pieczęć Wykonawcy – adres, REGON, NIP)

Rodzaj postępowania:          przetarg nieograniczony

Przedmiot postępowania: na zakup i dostawę echokardiografu do Poradni Kardiologicznej       w Przychodni Medycyny Pracy Nr 1 przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 61/67 finansowanego                       w formie leasingu finansowego z opcją wykupu - dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca............................................................................................................................

................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………

Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie udzielenia zamówienia

na zakup, dostawę, instalację i uruchomienie echokardiografu -

- finansowanego w formie leasingu finansowego z opcją wykupu

oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z następującym wyliczeniem:

Wartość przedmiotu zamówienia :

netto: ............................................................ zł + należna stawka VAT

słownie: ……………………………………………………………………………………..

brutto:.......................................................... zł

słownie: ……………………………………………………………………………………..

1) czynsz inicjalny (opłata wstępna) –   5% .................................................zł brutto

2) wysokość jednej raty ................................................................................zł brutto

3) łączna wartość rat (1-84) ...........................................................................zł brutto

4) kwota wykupu echokardiografu - 1% czynszu inicjalnego..........................zł brutto

Koszt leasingu ogółem (poz. 1+3+4)   .........................................................zł brutto

- Oświadczamy, że cena oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia (koszt dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia pracowników, całkowity koszt leasingu obejmujący sumę rat miesięcznych, wartość wykupu oraz opłaty manipulacyjne, depozytowe itp.) i odzwierciedla całkowity koszt, który będzie poniesiony przez Zamawiającego przez cały czas trwania leasingu do chwili przejścia przedmiotu zamówienia na własność Zamawiającego. Oznacza to, że wartość echokardiografu, szkolenia pracowników oraz wartość leasingu są wartościami stałymi i nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie obejmującym okres: do 4 tygodni, liczonych od dnia podpisania umowy. Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia w terminie               7 dni od dnia poinformowania go na piśmie, przez Zamawiającego o możliwości przystąpienia do jego realizacji.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu jej złożenia.

- Wszelkie załączone do oferty dokumenty potwierdzające nasz obecny stan prawny są aktualne                      w świetle postanowień ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769 z dn. 7 października 1997 r.) oraz ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770 z dnia 7 października 1997r.)

- W przypadku otrzymania zamówienia, koordynatorem nadzorującym realizację postanowień umowy zostanie Pani/Pan:

………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………..

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia według poniższej specyfikacji:

| LP | PARAMETRY | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | DANE TECHNICZNE (Wypełnia Wykonawca) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Lekki, mobilny aparat na kołach, z bieżącej produkcji. Rok produkcji 2014. | TAK |  |  |
| 2 | Ciężar aparatu max. 75 kg | TAK |  |  |
| 3 | Maksymalna szerokość ≤ 60cm | TAK |  |  |
| 4 | Zasilanie sieciowe 220-240V/16A | TAK |  |  |
| 5 | Wbudowany układ UPS umożliwiający przejazd aparatu pomiędzy stanowiskami bez konieczności jego wyłączania (start krótszy niż 10s) | TAK |  |  |
| 6 | Kolorowy monitor wysokiej rozdzielczości typu LCD lub OLED | Minimalna rozdzielczość 1200x800 pixeli |  |  |
| - | Minimalna przekątna | 17”, podać |  |  |
| - | Możliwość obrotu monitora względem klawiatury | TAK |  |  |
| - | Możliwość pochylenia monitora | TAK |  |  |
| 7 | Możliwość podnoszenia i obniżania klawiatury wraz z monitorem | TAK |  |  |
| 8 | Możliwość obrotu klawiatury wraz z monitorem | TAK |  |  |
| 9 | Minimalny zakres częstotliwości głowic | 1,5-13 MHz, podać |  |  |
| 10 | Maksymalna głębokość obrazowania | ≥ 30 cm, podać |  |  |
| 11 | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D | ≥ 730, podać |  |  |
| 12 | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu kolor doppler | ≥ 200, podać |  |  |
| 13 | Ciągłe, dynamiczne ogniskowanie wiązki odbieranej | TAK |  |  |
| 14 | Powiększanie obrazów ruchomych w stosunku do ich rzeczywistej wielkości (ZOOM) | TAK, ≥ 16x podać |  |  |
| 15 | Powiększanie obrazów zatrzymywanych w stosunku do ich rzeczywistej wielkości (ZOOM) | TAK, ≥ 16x podać |  |  |
| 16 | Ilość niezależnych, równoważnych, aktywnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych | ≥ 3, podać |  |  |
| 17 | Gniazdo do podłączenia głowicy ołówkowej „ślepego” dopplera cw | TAK |  |  |
| B. GŁOWICE |
| 18. | Sektorowa, elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica do badań kardiologicznych o konstrukcji matrycowej (wielorzędowej), o zakresie częstotliwości obrazowania obejmującym przedział 1,6 – 4,0 MHz | TAK, podać typ i częstotliwości |  |  |
| - | Ilość kryształów tworzących obraz w głowicy | ≥ 160 |  |  |
| - | Głębokość obrazowania | ≥ 29 cm, podać |  |  |
| - | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
| - | Możliwość obrazowania w trybie Dopplera spektralnego cw-D pod kontrolą obrazu 2D | TAK |  |  |
| - | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | TAK, minimum 4 pary częstotliwości harmonicznych (podać częstotliwości) |  |  |
| - | Możliwość pracy z dwoma ogniskami jednocześnie | TAK |  |  |
| 19 | Głowica liniowa do badań naczyniowych o zakresie częstotliwości obrazowania obejmującym przedział 3,6 – 9,0 MHz | TAK, podać typ i zakres częstotliwości |  |  |
| - | Ilość kryształów tworzących obraz w głowicy | ≥ 190 |  |  |
| - | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | TAK, minimum 2 pary częstotliwości harmonicznych (podać częstotliwości) |  |  |
| - | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego | TAK, minimum 3 różne częstotliwości |  |  |
| - | Szerokość pola obrazowania z zakresu 42 do 46 mm | TAK, podać |  |  |
| C. TRYBY OBRAZOWANIA |
| 20. | 2D | TAK |  |  |
| - | Podział ekranu na dwa obrazy | TAK |  |  |
| - | Podział ekranu na 4 obrazy | TAK |  |  |
| - | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | TAK |  |  |
| - | Możliwość regulacji wzmocnienia obrazów i pętli obrazowych w trybie 2D odtwarzanych z pamięci CINE i z twardego dysku. | TAK |  |  |
| 21. | 2D+M, M-mode | TAK |  |  |
| 22. | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym i na pętlach obrazowych 2D odtwarzanych z pamięci | TAK |  |  |
| 23. | Kolor M-mode | TAK |  |  |
| 24. | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (pw-D) | TAK |  |  |
| - | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie | ≥ 7,5 m/s, podać |  |  |
| - | Zakres regulacji korekcji kąta | ± 0 – 90°, podać |  |  |
| - | Regulacja wielkości bramki w zakresie obejmującym przedział 1 – 14 mm | TAK, podać |  |  |
| - | Możliwość ustawienia korekcji kąta i położenia linii zerowej na obrazach zapisanych w pamięci Cine i na twardym dysku | TAK |  |  |
| 25. | Doppler spektralny z falą ciągłą (cw-D) | TAK |  |  |
| - | Sterowalny pod kontrolą obrazu 2D | TAK |  |  |
| - | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie | ≥ 12 m/s, podać |  |  |
| 26. | Kolor doppler | TAK |  |  |
| - | Maksymalny zakres prędkości przepływu (przy środkowym ustawieniu linii zerowej) | ≥ ±2,75 m/s, podać |  |  |
| - | Możliwość regulacji wzmocnienia koloru na pętlach obrazowych odtwarzanych z pamięci (niezależnie od regulacji wzmocnienia 2D) | TAK |  |  |
| 27. | Power doppler | TAK |  |  |
| 28. | Tkankowy doppler spektralny | TAK |  |  |
| 29. | Kolorowy doppler tkankowy | TAK |  |  |
| 30. | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej mięśnia sercowego – koloryzacja segmentów tkanki mięśniowej w czasie rzeczywistym w zależności od wielkości ich przemieszczenia w fazie skurczu | TAK, opisać |  |  |
| 31. | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, dopplera kolorowego i Dopplera spektralnego (triplex) | TAK |  |  |
| 32. | Jednoczesna prezentacja na podzielonym ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów: jednego w trybie 2D, drugiego w trybie 2D+kolor doppler | TAK |  |  |
| 33. | Prezentacja na ekranie przebiegu EKG badanego pacjenta | TAK |  |  |
| - | Kabel EKG na elektrody samoprzylepne – 3 odprowadzeniowy | TAK |  |  |
| D. ARCHIWIZACJA |
| 34. | Pojemność pamięci CINE dla obrazów 2D | ≥ 5000 obrazów 2D |  |  |
| 35. | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 100 GB | TAK, podać pojemność dysku |  |  |
| 36. | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na pamięciach USB w formatach JPEG, AVI, DICOM, | TAK |  |  |
| 37. | Gniazdo USB do podłączenia zewnętrznego twardego dysku (z przodu aparatu) | TAK |  |  |
| 38. | Videoprinter monochromatyczny formatu A6 | TAK |  |  |
| 39. | Możliwość bezpośredniego podłączenia drukarki komputerowej do wydruku raportów z badań | TAK |  |  |
| E. SPRZĘT KOMPUTEROWY DO OPISYWANIA BADAŃ I ARCHIWIZACJI DANYCH |
| 40. | Laptop o następujących parametrach: - procesor klasy Core i3 (model 2375M – 1,5 GHz) - pamięć RAM DDR III 1600 MHz (8 GB) - przekątna ekranu 15,6”, rozdzielczość 1366x768 - dysk twardy 128 GB SSD - napęd DVD - wymagania dodatkowe: wbudowane po dwa porty USB 2.0 i USB 3.0, LAN, HDMI, D-SUB, WiFi, Bluetooth, czytnik kart SD, układ klawiatury QWERTY, gwarancja min. 2 lata | TAK |  |  |
| 41. | Kompaktowa drukarka laserowa mono USB 2.0: - podajnik papieru na 150 arkuszy A4 / A5 - wydruk pierwszej strony po max. 10 sekundach - toner na min. 1000 stron - wymiary max. 340 x 240 x 190 mm, waga nie przekraczająca 5 kg - poziom hałasu < 51 dB | TAK |  |  |
| 42. | Oprogramowanie: - Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit PL - Microsoft Office 2003 Basic PL - Program do nagrywania danych na płytach CD/DVD | TAK |  |  |
| F. OPROGRAMOWANIE POMIAROWE |
| 43. | Ogólne: odległości, powierzchni, objętości, % zwężenia | TAK, podać |  |  |
| 44. | Pomiary kardiologiczne |  |  |  |
| - | w prezentacji 2D: LVEDV, LVESV, EF, CO | TAK, podać |  |  |
| - | w prezentacji M: EF, CO, LA/Ao | TAK, podać |  |  |
| 45. | Pomiary w trybie dopplera spektralnego |  |  |  |
| - | kardiologiczne: MVA, VTI, Qp/Qs, E/E’ | TAK, wymienić |  |  |
| - | naczyniowe: PS. ED, PI, RI | TAK, wymienić |  |  |
| - | Automatyczny obrys spektrum i automatyczne wyznaczenie PS, ED, PI, RI, HR, PS/ED na obrazach w czasie rzeczywistym i zatrzymanych | TAK |  |  |
| 46. | Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA, minimum promień i ERO | TAK, wymienić |  |  |
| 47. | Raport z badania kardiologicznego | TAK |  |  |
| 48. | Raport z badania naczyniowego | TAK |  |  |
| 49. | Możliwość załączenia obrazów do raportu | TAK |  |  |
| G. MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY APARATU |
| 50. | Oprogramowanie do automatycznego obrysu lewej komory i automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej | TAK |  |  |
| 51. | Oprogramowanie do echokardiograficznej próby wysiłkowej | TAK |  |  |
| 52. | Oprogramowanie do automatycznego obliczania IMT - automatyczny obrys Intima Media i automatyczne obliczenie wartości z minimum 120 punktów pomiarowych w wyznaczonym obszarze. | TAK |  |  |
| 53. | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej i synchronii oparte na technice Speckle Tracking (śledzenia plamek) – odpowiednik znanych z literatury fachowej trybów VVI (Vector Velocity Imaging) lub AFI (Automated Function Imaging) | TAK |  |  |
| 54. | Głowica przezprzełykowa wielopłaszczyznowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 3,5 – 7,5 MHz | TAK, podać typ i zakres częstotliwości |  |  |
| - | Obrazowanie w trybach 2D, M-mode, kolor doppler, pw-doppler, cw-doppler | TAK |  |  |
| - | Obrazowanie w technice harmonicznej | TAK |  |  |
| - | Kąt pola obrazowania – minimum 90º | TAK, podać |  |  |
| - | Regulacja płaszczyzny obrazowania w zakresie minimum 0-180º | TAK, podać |  |  |
| H. INNE WYMAGANIA |
| 55. | Autoryzacja producenta na prowadzenie przez Wykonawcę serwisu oferowanego aparatu w Polsce lub umowa z autoryzowanym serwisem | TAK, załączyć, podać nazwę, adres, numer telefonu do serwisu |  |  |
| 56. | Zainstalowana w aparacie instrukcja obsługi w języku polskim (do wyświetlenia na monitorze) | TAK |  |  |
| 57. | Okres gwarancji bezwarunkowej obejmującej wszystkie elementy zestawu | min. 12 m-c |  |  |
| 58. | Czas reakcji serwisu, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, od momentu zgłoszenia | do 48 godz. |  |  |
| 59. | Transport, koszty transportu i dostawy związane z naprawami w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | Tak |  |  |
| 60. | Koszt rocznego kontraktu serwisowego pogwarancyjnego zawierającego tylko przeglądy i konserwacje | podać |  |  |
| 61. | Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego | nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania unitu do eksploatacji |  |  |
| 62. | Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu gwarancyjnego | nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania unitu do eksploatacji |  |  |

8. Załącznikami niniejszej oferty są następujące dokumenty:

(Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wszystkie dokumenty wymienione w cz. VIII  SIWZ.)

1. ........................................................

2. ........................................................

3..........................................................

4. ……………………………………

UWAGA! Wykonawca, który przedstawi nieprawdziwe dane mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania zostanie wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907ze zm.).

Ponadto na mocy przepisu art. 297 § 1. Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca  1997 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z 1997 r. z późn. zm.), kto w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby zamówienia publicznego przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego zamówienia publicznego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Oświadczamy, że oferowane urządzenia są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do użytku bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi), posiadające możliwość eksportu danych do programu medycznego.

NIE SPEŁNIENIE JEDNEGO WYMAGANEGO WARUNKU SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY.

...................................................................................

miejscowość, data

.................................................................................

podpis osoby/osób/upoważnionej                                        	do reprezentacji Wykonawcy