„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ”

Dotyczy projektu numer RPKP-03.02.00-04-001/12 pn. „Poprawa jakości świadczonych usług poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do rehabilitacji medycznej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Toruniu”

WOMP-PN-2/2013                                                              Załącznik Nr 1

( Pieczęć Wykonawcy – adres, REGON, NIP)

Rodzaj postępowania:          przetarg nieograniczony

Przedmiot postępowania: zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej do rehabilitacji medycznej do Pracowni Fizjoterapii w Akademickiej Przychodni Lekarskiej - dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu

Dotyczy projektu numer RPKP-03.02.00-04-001/12 pn. „Poprawa jakości świadczonych usług poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do rehabilitacji medycznej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Toruniu”

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca............................................................................................................................

................................................................................................................................................

netto: ................................................................................................................................................

słownie: ……………………………………………………………………………………..

brutto: ................................................................................................................................................

słownie: ……………………………………………………………………………………..

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także podpiszemy umowę - zgodnie z projektem umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszej Specyfikacji.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 30 dni.

Wymagania - PARAMETRY TECHNICZNE

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Aparat do krioterapii ze zbiornikiem

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do krioterapii miejscowej wykorzystujący azot. | TAK |  |
| 2 | Temperatura medium maksymalnie około -160o przy wylocie dyszy | Podać |  |
| 3 | Aparat przenośny, na kółkach. | TAK |  |
| 4 | Minimum 4 stopnie nadmuchu. | Podać |  |
| 5 | Elastyczny przewód zasilający, łączący aparat z dyszą, ułatwiający pracę. | TAK |  |
| 6 | Aparat z butlą 26 l, zapewniającą około 120 minut pracy. | TAK |  |
| 7 | Waga bez azotu około 24 kg. | Podać |  |
| 8 | Pomiar wagowy ilości azotu w zbiorniku | TAK |  |
| 9 | Szer. x dł. x wys. 420 x 570 x 900 | TAK |  |

2. Aparat do elektrostymulacji

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | aparat 2-kanałowy do niezależnej terapii 2 pacjentów | Tak |  |
| 2 | Kolorowy ekran dotykowy ułatwiający sterowanie aparatem min 4,3 cala | Tak |  |
| 3 | Dwa kanały elektroterapii do terapii 1 lub 2 pacjentów różnymi rodzajami prądów | Tak |  |
| 4 | rodzaje podstawowych prądów: | - |  |
| 5 | prąd galwaniczny | Tak |  |
| 6 | prądy diadynamiczne: DF, LP, CP, MF, RS, CP-ISO | Tak |  |
| 7 | prądy Traberta, Ultra-Reiz 2-5 | Tak |  |
| 8 | prądy TENS: asymetryczne, symetryczne, falujące | Tak |  |
| 9 | prądy Faradaya i neofaradyczne | Tak |  |
| 10 | prądy Kotza (rosyjska stymulacja) | Tak |  |
| 11 | impulsy trójkątne, prostokątne, stymulacyjne, eksponencjalne, ze wzrostem eksponencjalnym, łączone | Tak |  |
| 12 | interferencje: dwupolowa, czteropolowa | Tak |  |
| 13 | bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) | Tak |  |
| 14 | możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych | Tak |  |
| 15 | możliwość swobodnej modyfikacji parametrów prądów | Tak |  |
| 16 | możliwość wykonywania terapii skojarzonej (elektroterapia + ultradźwięk) | Tak |  |
| 17 | możliwość programowania sekwencji (zestawów prądów) i zapisywania w pamięci aparatu (minimum 40) | Tak |  |
| 18 | Współpraca elektroterapii z aparatem do terapii podciśnieniowej | Tak |  |
| 19 | kartoteka (baza danych) pacjentów w pamięci aparatu | Tak |  |
| 20 | możliwość przypisywania terapii do pacjenta i zapisywania w pamięci aparatu | Tak |  |
| 21 | tryby prądu stałego i stałego napięcia | Tak |  |
| 22 | autotest elektrod i kabli | Tak |  |
| 23 | możliwość zmiany polaryzacji elektrod | Tak |  |
| 24 | obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim | Tak |  |

3. Aparat do terapii impulsowym  polem magnetycznym

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-kanałowy aparat do terapii impulsowym polem magnetycznym wielkiej częstotliwości (efekt termiczny i termiczny). | TAK |  |
| 2 | 2 kanały (zabiegi na większej powierzchni ciała lub na dwóch różnych obszarach jednocześnie). | TAK |  |
| 3 | Wyświetlacz LCD. | TAK |  |
| 4 | 38 procedur terapeutycznych wprowadzonych przez producenta. | TAK |  |
| 5 | Możliwość wprowadzenia do pamięci co najmniej 45 własnych procedur terapeutycznych. | TAK |  |
| 6 | Możliwość tworzenia własnych programów terapeutycznych. | TAK |  |
| 7 | Możliwość zmian parametrów zabiegów. | TAK |  |
| 8 | Automatyczna identyfikacja elektrod. | TAK |  |
| 9 | Aparat wyposażony w 4 kółka. | TAK |  |
| 10 | Średnia moc w impulsie (dla elektrody 140 mm): przy pracy jednokanałowej – 70 W, przy pracy dwukanałowej – 2 x 40 W. | TAK |  |
| 11 | Średnia moc w impulsie ( dla elektrody 80 mm): przy pracy jednokanałowej – 32 W, przy pracy dwukanałowej – 2 x 32 W. | TAK |  |
| 12 | Częstotliwość – 27,12 MHz. | TAK |  |
| 13 | Moc szczytowa w impulsie – 200 W. | TAK |  |
| 14 | Szerokość impulsu: w zakresie od 65 – 400 (s. | TAK |  |
| 15 | Częstotliwość powtarzania impulsów: przy pracy jednokanałowej 25 do 875 Hz, przy pracy dwukanałowej 25 do 500 Hz. | TAK |  |
| 16 | Czas zabiegu : 0 – 60 min. | TAK |  |
| 17 | Maksymalny pobór mocy 700 W. | TAK |  |
| 18 | Zasilanie 230 V,50 Hz. | TAK |  |
| 19 | Wyposażenie: 2 ramiona 2 przewody do aplikatorów 2 aplikatory (140 i 80 mm) | TAK |  |

4. Lampa Solux z oprzyrządowaniem do naświetleń na niskiej podstawie światłem podczerwonym

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jeden promiennik emitujący światło podczerwone | TAK |  |
| 2 | Regulacja mocy promieniowania, ustawienie czasu zabiegu, pulpit sterujący z przyciskami | TAK |  |
| 3 | Regulacja położenia głowicy, regulacja wysokości statywu za pomocą sprężyny gazowej | TAK |  |
| 4 | Wentylator chłodzący tubus oraz system mocowania filtrów | TAK |  |
| 5 | Maksymalna moc 375 W, czas zabiegu 30 minut | Podać |  |
| 6 | Podstawa jezdna z kółkami | TAK |  |
| 7 | Wyposażenie standardowe: statyw jezdny, żarówka, filtr czerwony, filtr niebieski, okulary ochronne dla pacjenta i terapeuty | TAK |  |
| 8 | Okulary ochronne dla terapeuty Okulary ochronne dla pacjenta | TAK |  |
| 9 | Wymiary 654 x 480 x 1790 Dł x szer x wys. | TAK |  |

5. Dwuczęstotliwościowy aparat do terapii ultradźwiękowej

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uniwersalny aparat do terapii ultradźwiękowej z możliwością łatwego przenoszenia z miejsca na miejsce, o wadze maksymalnie 4 kg, z dwiema głowicami zabiegowymi | TAK |  |
| 2 | Wodoszczelna konstrukcja głowicy, umożliwiająca wykonywanie zabiegów terapeutycznych w środowisku wodnym. | TAK |  |
| 3 | Możliwość stosowania dwóch trybów pracy: fali ciągłej i pulsującej w ultradźwiękach. | TAK |  |
| 4 | Głowice dwuczęstotliwościowe o zakresie 1 / 3 MHz o powierzchni 1 i 4 cm2 | TAK |  |
| 5 | Głowica wyposażona w kontrolę kontaktu z ciałem pacjenta (wskaźnik graficzny i dźwiękowy) z automatycznym wyłącznikiem pracy aparatu przy braku kontaktu | TAK |  |
| 6 | Cykl pracy ultradźwięków: co najmniej od 10% do 100% ze skokiem nie większym niż 10%. | TAK |  |
| 7 | Mikroprocesorowa konstrukcja elektroniczna aparatu z autotestem sprawności urządzenia | TAK |  |
| 8 | Wybór rodzaju terapii za pomocą: 1) wyboru metody 2) wyboru listy wskazań zabiegowych 3) wyboru numeru programu terapeutycznego | TAK |  |
| 9 | Minimum 38 wprowadzonych do pamięci programów terapeutycznych i diagnostycznych z programami sekwencyjnymi, dających się modyfikować | TAK |  |
| 10 | Możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych przez użytkownika (minimum 20). | TAK |  |
| 11 | Możliwość modyfikowania wbudowanych programów z opcją przywrócenia ustawień fabrycznych | TAK |  |
| 12 | Wbudowana w aparat baza przeciwwskazań i wskazówek dla wybieranych parametrów i sposobów leczenia | TAK |  |
| 13 | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny z regulacją kontrastu | TAK |  |

6. Aparat do terapii prądami interferencyjnymi

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroterapia prądami: - prądami interferencyjnymi wg Nemea (statycznymi, dynamicznymi, przerywanymi) - jonoforeza - galwanizacja | TAK |  |
| 2 | Częstotliwość interferencyjna: około 1-100 Hz | TAK |  |
| 3 | Natężenie prądu RMS: 0-50 mA | TAK |  |
| 4 | Natężenie prądu galwanicznego: około 0-20 mA | TAK |  |
| 5 | Masa aparatu: 2,5 kg | TAK |  |

7. Aparat do terapii prądami diadynamicznymi

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroterapia prądami: - prądy diadynamiczne wg Bernarda (DF, MF, RS, MM, CP, LP- z isodynamią) - jonoforeza - galwanizacja | TAK |  |
| 2 | Natężenie prądu: - prąd średni dla DF: około 0-26 mA - prąd średni dla MF: około 0-13 mA - prąd galwaniczny: około 0-20 mA - zmiana natężenia prądu MF przy izodynamii 75 – 100% | TAK |  |
| 3 | Masa aparatu: około 2,5 kg | TAK |  |

8. UGUL –kabina do ćwiczeń wraz z osprzętem

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabina złożona z 8 modułów | TAK |  |
| 2 | Wymiary całej kabiny 1970 x 2000 x 2000 mm | TAK |  |
| 3 | Masa całej kabiny 136kg | TAK |  |
| 4 | Kolor biały, malowanie proszkowe | TAK |  |
| 5 | Osprzęt standardowy do kabiny UGUL | TAK |  |

9. Kozetka do zabiegów fizjoterapeutycznych (drewniana)

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Leżanka wykonana z drzewa sosnowego, składająca się z 2 sekcji | TAK |  |
| 2 | Kąt nachylenia zagłówka od 0 do 25° | TAK |  |
| 3 | Wysokość 700 mm | TAK |  |
| 4 | Wymiary (dł. x szer.) 1894 x 640 mm | TAK |  |

10. Ergometr

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System hamowania elektromagnetyczny | TAK |  |
| 2 | Ciężar koła zamachowego 10 kg | TAK |  |
| 3 | Zakres obciążenia 25-400 Wat (w odstępach co 5 Wat) | TAK |  |
| 4 | Wymiary (dł./szer./wys. w cm) 150/61/105 | TAK |  |
| 5 | Max. obciążenie wagowe 150 kg | TAK |  |
| 6 | Regulacja siodła w pionie i poziomie tak | TAK |  |
| 7 | Komputer treningowy: Moc/czas/odległość/całkowita liczba kilometrów/prędkość, częstotliwość pedałowania/zużycie energii tak | TAK |  |
| 8 | Pomiar pulsu klips na ucho, pas na klatkę piersiową (w zestawie) | TAK |  |
| 9 | Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności tak | TAK |  |
| 10 | Programy treningowe (łącznie) 48 | TAK |  |
| 11 | Dowolnie stopniowane profile obciążenia 10 | TAK |  |
| 12 | Programy sterowane tętnem 5 | TAK |  |
| 13 | Indywidualne programy sterowane tętnem/W 32 | TAK |  |
| 14 | Pamięć dla 4 osób + 1 osoba dodatkowa 4+gość | TAK |  |
| 15 | Złącze PC KETT.NET USB | TAK |  |

11. Rower treningowy

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiary (dł./szer./wys. w cm) 110/53/135 | TAK |  |
| 2 | Rolki transportowe | TAK |  |
| 3 | Regulowana kierownica | TAK |  |
| 4 | Pozioma regulacja siodła | TAK |  |
| 5 | Regulacja wysokości siodła | TAK |  |
| 6 | Zakres obciążenia 1-15 (sterowany silnikiem) | TAK |  |
| 7 | Ciężar koła zamachowego ok 9 kg | TAK |  |
| 8 | System hamowania magnetyczny (sterowany silnikiem) | TAK |  |
| 9 | Max. obciążenie wagowe 150 kg | TAK |  |
| 10 | Komputer treningowy: Czas/odległość/prędkość Całkowita liczba kilometrów Częstotliwość pedałowania Zużycie energii | TAK |  |
| 11 | Pomiar pulsu czujniki dłoni (w zestawie), klips na ucho, Cardio-Plus-Set (wyposażenie dodatkowe) | TAK |  |
| 12 | Górna granica tętna wskaźnik procentowy, optyczny i akustyczny sygnał ostrzegawczy | TAK |  |
| 13 | Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności | TAK |  |
| 14 | Programy treningowe 8 | TAK |  |
| 15 | Program sterowany tętnem 1 | TAK |  |
| 16 | Trening ukierunkowany na strefy (FAT/FIT/MANUELL) | TAK |  |

12. Bieżnia elektryczna

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Silnik elektryczny/zasilanie sieciowe silnik elektryczny z mocą trwałą 2,5 km | TAK |  |
| 2 | Wymiary taśmy (dł./szer./wys. w cm) 145/51 | TAK |  |
| 3 | Wymiary urządzenia (dł./szer./wys. w cm) 202/88/136 | TAK |  |
| 4 | Wymiary po złożeniu (dł./szer./wys. w cm) 106/88/185 | TAK |  |
| 5 | Max. obciążenie wagowe 140 kg | TAK |  |
| 6 | System amortyzatorów | TAK |  |
| 7 | Komputer treningowy: Zapamiętywanie osobistych danych Programy sterowane wielkością tętna 4 Pomiar pulsu czujnik dłoni Złącze PC Pomiar czasu, odcinka treningowego, prędkości, zużycia energii Wbudowany kompatybilny biegunowo odbiornik pulsu POLAR (5kHz) Programy sterowane wielkością pochylenia 6 Programy sterowane wielkością prędkości 6 Prędkość min/max (w km/h) 0,8/18 Motoryczne ustawienie stopnia pochylenia | TAK |  |

13. Stepper – Crosstrainer

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System hamowania magnetyczny | TAK |  |
| 2 | Ciężar koła zamachowego 18 kg | TAK |  |
| 3 | Regulacja obciążenia 1-10 | TAK |  |
| 4 | Wymiary urządzenia (dł./szer./wys. w cm) 144/56/152 | TAK |  |
| 5 | Max. obciążenie wagowe 150 kg | TAK |  |
| 6 | Komputer treningowy: Pomiar tętna czujnik dłoni, klips na ucho osprzęt dodatkowy: pas na klatkę piersiową Kompatybilny biegunowo odbiornik pulsu POLAR (5 Hz) wbudowany Wartości średnie na koniec treningu zapamiętywanie osób 2 Pomiar czasu, odcinka treningowego, zużycia energii | TAK |  |

## 14. Stół rehabilitacyjny do masażu z napędem elektrycznym

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwuczęściowe leżysko | TAK |  |
| 2. | Regulowany zagłówek (+40/-70) za pomocą sprężyny gazowej | TAK |  |
| 3. | Podgłówek z wycięciem na twarz plus zatyczka | TAK |  |
| 4. | Regulowana wysokość leżyska, za pomocą siłownika elektrycznego, sterowana ramą umieszczoną w podstawie stołu, umożliwiającą regulacje wysokości z każdego miejsca stołu | TAK |  |
| 5. | System 2 kółek i 2 stopek | TAK |  |
| 6. | Wymiary Wysokość regulowana elektrycznie | 2020x690mm 90÷10100mm |  |
| 7. | Waga | 90 kg |  |
| 8 | Możliwość zamontowania bananka pachwinowego i bananków barkowych | TAK |  |
| 9. | Maksymalne obciążenie | 150 kg |  |
| 10. | Regulacja zagłówka za pomocą sprężyny gazowej | TAK |  |
| 11. | Uchwyt do mocowania pasów stabilizacyjnych | TAK |  |

15. Wyposażenie do magnetoterapii

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Leżanka z przesuwnikiem do ruchu poziomego do aplikatora o śr.550 mm | TAK |  |
| 2 | Aplikator szpulowy o średnicy 550 mm | TAK |  |
| 3 | Stolik na którym można umieścić aplikator szpulowy o średnicy 315 mm | TAK |  |

16. Zestaw do podgrzewania masy (parafina)

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie składające się z mieszalnika o pojemności 40 l i cieplarki na 14 szuflad | TAK |  |
| 2 | Energooszczędny mieszalnik wykonany ze stali szlachetnej z podgrzewanym zaworem spustowym i elektronicznym sterowaniem | TAK |  |
| 3 | Funkcje sterownika w mieszalniku: grzanie, mieszanie, sterylizacja, start | TAK |  |
| 4 | Zakres temperatur mieszalnika: od ok. 55 º do 80 º C, temp. sterylizacji ok. 130º C | TAK |  |
| 5 | Zasilanie mieszalnika: 400 VAC 50Hz, pobór mocy max. 2200 W | TAK |  |
| 6 | Cieplarka z termoobiegiem na 14 szuflad 40 x 60 cm, wykonana ze stali szlachetnej | TAK |  |
| 7 | Zakres temperatur w cieplarce: od ok. 25 º do 80 º C, | TAK |  |
| 8 | Zasilanie cieplarki: 230 VAC 50Hz, pobór mocy max. 2200 W | TAK |  |
| 9 | Wieszak na folię | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do użytku bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Parametry określone jako TAK są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi NIE spowoduje odrzucenie oferty.

………………….						……………………………….

Miejscowość, data						     Pieczątka i podpis wykonawcy